Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол компактный Левый (глубина 60см) 140Х120Х76 | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 4 | 8500,00 | 34000,00 |
| 2 | Стол компактный Правый (глубина 60см) 120Х120Х76 | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 3 | 9230,00 | 27690,00 |
| 3 | Стол эргономичный Левый (глубина 73см) (140х90/73х76) | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 7450,00 | 7450,00 |
| 4 | Стол эргономичный Правый (глубина 73см) (140х90/73х76) | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 2 | 7450,00 | 14900,00 |
| 5 | Тумба выкатная (44Х45Х58) | Тумба изготовлена из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием , класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 3-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Роликовые опоры (колеса) для мобильных тумб- диаметр 40мм, с динамической нагрузкой 30кг/рол.. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой . Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована, Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 13 | 6800,00 | 88400,00 |
| 6 | Тумба приставная (44Х60Х76) | Тумбы изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 4-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Высота цокольной планки у приставных тумб – 90 мм и регулируемые по высоте опоры. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон» с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 8 | 9500,00 | 76000,00 |
| 7 | Тумба приставная (44Х45Х76) | Тумбы изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием , класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 4-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Высота цокольной планки у приставных тумб – 90 мм и регулируемые по высоте опоры. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой . Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 3 | 9000,00 | 27000,00 |
| 8 | Тумба приставная (44Х73Х76) | Тумбы изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 4-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Высота цокольной планки у приставных тумб – 90 мм и регулируемые по высоте опоры. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 4 | 9700,00 | 38800,00 |
| 9 | Шкаф полузакрытый (77х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д.. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования 10 мм. Двери вкладные, глухие выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Ручки длина 148 мм, высота 18мм, с межосевыми расстояниями 96мм и 128мм Петли дверей вкладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Упаковка - гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 8 | 10511,00 | 84088,00 |
| 10 | Шкаф со стеклом (77х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д.. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП, толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования не 10 мм. Двери вкладные, глухие выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Двери стеклянные, из полированного прозрачного незакаленного стекла толщиной 4 мм с Еврокромкой. Ручки: длина 148 мм, высота 18мм, с межосевыми расстояниями 96мм и 128мм Петли дверей вкладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Двери универсальные, взаимозаменяемые (правая, левая). Резиновые амортизаторы для смягчения закрывания дверей. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 15065,00 | 15065,00 |
| 11 | Шкаф закрытый (77х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д.. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП, толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования 10 мм. Двери вкладные, глухие выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Ручки длина 148 мм, высота 18мм, с межосевыми расстояниями 96мм и 128мм Петли дверей вкладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли 4-х шарнирные металлические, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Упаковка - гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 2 | 15000,00 | 30000,00 |
| 12 | Стеллаж (77х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д.. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП, толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования 10 мм. Двери вкладные, глухие выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Ручки длина 148 мм, высота 18мм, с межосевыми расстояниями 96мм и 128мм Петли 4-х шарнирные металлические, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Упаковка - гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 2 | 7705,00 | 15410,00 |
| 13 | Стол рабочий (140х73х76) | Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 350мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расстояние от края столешницы до царги составляет 135мм. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм У стола три местоположения присадки под лицевую соединительную панель- по краям и в центре ног-опор, которые позволят установить (собрать) соединительную панель в двух положениях – посередине (чтобы использовать их, как конференц-столы) и сдвинув к краю при сборке рабочего стола . Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 9 | 5750,00 | 51750,00 |
| 14 | Вешалка | Вешалка напольная для верхней одежды. Вешалка имеет 5 крючков для верхней одежды и головных уборов. Вешалка металлическая, поставляется в разобранном виде. Цвет- черный. | 1 | 2530,00 | 2530,00 |
| 15 | Тумба для оргтехники (80Х60Х60) | Тумба изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки (фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 2 | 7475,00 | 14950,00 |
| 16 | Шкаф для одежды широкий (77х36х200) | В шкафах используется ЛДСП 22 и 18 мм с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Толщина топа 22мм, толщина каркаса-22мм. Высота цокольной планки – 50 мм и регулируемые по высоте опоры. Кромка корпуса, топа, основания - АВС-2 мм в цвет изделия. Кромка фасадов АВС 0,4 мм в цвет изделия. Фасады вкладные-18мм. Задняя стенка –ХДФ 3,5 мм в пазы в цвет изделия. Внутри есть полка. Полкодержатели - металл. В шкафу используется только металлическая фурнитура- (выдвижная штанга). Фасады устанавливаются на автоматические петли, регулируемые в трех плоскостях, с углом открывания 110 гр, производства Hettich. Регулируемые опоры. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 мм, сатин 5019, производства Hefele. Сборка деталей осуществляется на деревянные шканты и эксцентриковые стяжки (фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия | 3 | 14950,00 | 44850,00 |
| 17 | Подставка под системный блок (25х46х22) | Материал – ЛДСП 18мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм (противоударная, пластиковая) Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия | 5 | 1265,00 | 6325,00 |
| 18 | Шкаф для одежды широкий (77х58х200) | В шкафах используется ЛДСП 22 и 18 мм с меламиновым антибликовым покрытием класса эмиссии Е1. Толщина топа 22мм, толщина каркаса 22мм. Высота цокольной планки – 50 мм и регулируемые по высоте опоры. Кромка корпуса, топа, основания- АВС-2 мм в цвет изделия. Кромка фасадов АВС 0,4мм в цвет изделия. Фасады вкладные-18мм. Задняя стенка –ХДФ 3,5 мм в пазы в цвет изделия. Внутри есть полка Полкодержатели - металл. В гардеробе используется только металлическая фурнитура- (штанга). Фасады устанавливаются на автоматические петли, регулируемые в трех плоскостях, с углом открывания 110 гр, производства Hettich. Регулируемые опоры. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 мм, сатин 5019, производства Hefele. Сборка деталей осуществляется на деревянные шканты и эксцентриковые стяжки (фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия | 12 | 12905,00 | 154860,00 |
| 19 | Офисное кресло | Сидение: 470*490 мм Цвет сетки: черный. Спинка 450*400 мм Высота кресла 900 мм Подлокотники пластиковые, крепятся к спинке и сидушке. Поясничный подпор – пластиковый, Крестовина и колеса пластик, цвет - черный | 36 | 6800,00 | 244800,00 |
| 20 | Шкаф для одежды одностворчатый (56х36х200) | В шкафах используется ЛДСП 22 и 18 мм с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Толщина топа-22мм, толщина каркаса-22мм. Высота цокольной планки – 50 мм и регулируемые по высоте опоры. Кромка корпуса, топа, основания- АВС-2 мм в цвет изделия. Кромка фасадов АВС 0,4мм в цвет изделия. Фасады вкладные-18мм. Задняя стенка –ХДФ 3,5 мм в пазы в цвет изделия. Внутри есть полка. Полкодержатели - металл. В гардеробе используется только металлическая фурнитура- (выдвижная штанга). Фасады устанавливаются на автоматические петли, регулируемые в трех плоскостях, с углом открывания 110 гр , производства Hettich. Регулируемые опоры. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 мм, сатин 5019, производства Hefele. Сборка деталей осуществляется на деревянные шканты и эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия | 1 | 8625,00 | 8625,00 |
| 21 | Шкаф металлический 1860x600x500 | Цвет: серый полуматовый Тип покрытия: порошковое Ключевой замок, вентиляционные отверстия, конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой, возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным, комплектация: полка, перекладина, крючки. | 4 | 13000,00 | 52000,00 |
| 22 | Стул 380х380х880 | Чёрный каркас, обивка — чёрная мебельная ткань. Тыльная часть также обтянута материалом обивки. На ножках износостойкие пластиковые заглушки. Каркас изготовлен из круглой стальной трубы 22 мм. Имеет укрепляющие поперечины под сиденьем, сплошная проварка. Мебель заводская, производство – Россия | 12 | 1850,00 | 22200,00 |
| 23 | Приставка (85х60х2,2) | Материал - ЛДСП 22мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм (противоударная, пластиковая) Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия | 1 | 2650,00 | 2650,00 |
| 24 | Стол приставной (90х60х76) | Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 350мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки, растексы, эксцентриковые зажимы) 15/19D, дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 5870,00 | 5870,00 |
| 25 | Стол рабочий (160х73х76) | Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 350мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расстояние от края столешницы до царги составляет 135мм. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм У стола три местоположения присадки под лицевую соединительную панель- по краям и в центре ног-опор, которые позволят установить (собрать) соединительную панель в двух положениях – посередине (чтобы использовать их, как конференц-столы) и сдвинув к краю при сборке рабочего стола. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки, растексы, эксцентриковые зажимы) 15/19D, дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Упаковка гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке обязательная информация-артикул, цвет, производитель. Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 6400,00 | 6400,00 |
| 26 | Опора металлическая (60х 70-74) | Материал: металл, хром. | 3 | 1220,00 | 3660,00 |
| 27 | Полка подвесная 770х290х600 | Материал – ЛДСП 18мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм Цвет ЛДСП – орех. Мебель заводская, производство – Россия | 4 | 3050,00 | 12200,00 |
| 28 | Стул хромированный 470х450х780 | Сиденье и спинка кожзаменитель Цвет: черный Каркас – металл, хром. | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
| 29 | Стол переговорный 6200*1200*750 | Столешница - ЛДСП 36 мм. Края стола по глубине трапециевидной формы. Каркас стола - ЛДСП 36 мм. Цвет ЛДСП: Орех Ларенцо Цвет металлических опор: антрацит (12 опор,4 стыка) | 1 | 139000,00 | 139000,00 |
| 30 | Кресло для переговорной | Материал: сетка Рама: труба квадратного сечения, металлическая, хромированная Подлокотники: с пластиковыми накладками, хром Высота подлокотников: 64 см Габаритные размеры: 57х63х92 см Ширина сидения 49 см Глубина сидения 50 см Высота спинки 50 см Допустимая нагрузка: 120 кг Цвета сетки: черный | 18 | 11500,00 | 207000,00 |
| 31 | Кресло для персонала на полозьях | Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником высотой 65 см, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 51 см. Высота кресла 105 см, глубина сидения 47 см. Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный, (материал ремня соотвествует материалу обивки спинки и сиденья) Велюр Bravo2 c прошивкой Lux Simple на спинке, на сиденье- без прошивки. Подлокотники: стальные классические хромированные с мягкими накладками в цвет изделия. Полозья: хромированные с пластиковыми заглушками (4 шт) Цвет обивки – бежевый. | 2 | 19550,00 | 39100,00 |
| 32 | Кресло для персонала на полозьях | Спинка: низкая высотой 69 см , черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 475 мм. Износостойкий материал NewLeather*на подлокотниках, износостойкий перфорированный материал NewLeather* многослойный на спинке-тонкая прошивка К1, на сиденье- тонкая прошивка К1, цвет - темно-коричневый/темно-коричневый. Подлокотники: стальные классические, хромированные, с мягкими накладками. Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 48 см. Высота кресла 105 см, глубина сидения 52 см. | 2 | 20700,00 | 41400,00 |
| 33 | Кресло руководителя | Спинка: замкнутая высокая хромированная, ширина 51 см Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей, D - 700 мм Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком, D - 60 мм". МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ СПИНКИ: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном TS, без прошивки. Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, износостойкий перфорированный материал NewLeather1 на сиденье- с прошивкой LUX. Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей объем подголовника. Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи. Цвет - темно-коричневый Высота кресла 123 см, глубина сидения 60 см. | 1 | 32200,00 | 32200,00 |
| 34 | Кресло руководителя | Спинка: разомкнутая высокая 80 см с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 51 см. Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный, (материал ремня соотвествует материалу обивки спинки и сиденья) Велюр Bravo2 c прошивкой Lux Simple на спинке, на сиденье- без прошивки. Подлокотники: стальные классические хромированные с мягкими накладками в цвет изделия. Пятилучье : хромированное с пластиковыми колесами (5 шт) Каркас кресла оснащён механизмом качания типа Топ-ган, позволяющий фиксировать угол между спинкой и сиденьем для синхронного качания, и фиксацией в удобном положении. Цвет обивки – бежевый. Высота кресла 128 см, глубина сидения 47 см. | 1 | 23000,00 | 23000,00 |
| 35 | Кресло (470х500х710) | Кресло на металлической хромированной основе. Металлический каркас черного цвета. Обивка: ткань-сетка черная. Подлокотники стальные с накладками из эко-кожи черного цвета. Мягкая подушка для головы придают оптимальную поддержку. Каркас кресла оснащён механизмом качания типа Топ-ган, позволяющий фиксировать угол между спинкой и сиденьем для синхронного качания, и фиксацией в удобном положении. | 3 | 13100,00 | 39300,00 |
| 36 | Стол руководителя 1800х900х750/696 | Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38мм с глянцевой акриловой кромкой 3D, расположение правое. Стол комплектуется регулируемыми опорами. Фронтальная панель до пола h=640мм. Между столешницей и опорой имеются декоративные вставки из ЛДСП. Цвета ЛДСП: Дуб каньон. | 1 | 63250,00 | 63250,00 |
| 37 | Брифинг-приставка 1200х700х750 | Столешница из ЛДСП толщиной 38 мм, с глянцевой акриловой кромкой 3D. Опоры из ЛДСП толщиной 38мм с глянцевой акриловой кромкой 3D по вертикали и регулируемыми опорами. Цвета ЛДСП: Дуб каньон. | 1 | 28750,00 | 28750,00 |
| 38 | Тумба 465х452х650 | Тумба мобильная комплектуется центральным замком на 3 ящика и шариковыми направляющими полного выдвижения, колесными опорами. Топ из ЛДСП т.25 мм. Ящики-фолдинг размером 400х399х400 Ручка П-образной формы, материал - слоистый пластик HPL (Германия) Цвета ЛДСП: Дуб каньон. | 1 | 25300,00 | 25300,00 |
| 39 | Стол журнальный прямоугольный 1000х600х510 | Выполнен из ЛДСП толщиной 18 мм, с кромкой ПВХ 2мм в цвет ЛДСП. Стол комплектуется колесными опорами со стопором и без. С одной столешница парящая на ножке, опирающаяся на полку, с другой стороны стенка из ЛДСП. Цвета ЛДСП: Дуб каньон. | 1 | 10350,00 | 10350,00 |
| 40 | Кресло к дивану 980х890х680 | Каркас изготавливается из фанеры толщиной 15 мм; ДСП, ДВП; брус 50x50 мм, доски толщиной 25 мм, картон переплетенный, в сиденье используются пружины "змейка" для упругости. Настил состоит из пенополиуретана толщиной 80, 60, 30, 10 мм; синтепона, войлока. Исполнение в ткани, цвет Magnetic Cocoa LE Комплектуются хромовыми опорами "В-140", "Н-100". | 1 | 36700,00 | 36700,00 |
| 41 | Диван 2-х местный 1580х890х680 | Каркас изготавливается из фанеры толщиной 15 мм; ДСП, ДВП; брус 50x50 мм, доски толщиной 25 мм, картон переплетенный, в сиденье используются пружины "змейка" для упругости. Настил состоит из пенополиуретана толщиной 80, 60, 30, 10 мм; синтепона, войлока. Исполнение в ткани, цвет Magnetic Cocoa LE Комплектуются хромовыми опорами "В-140", "Н-100". | 1 | 47150,00 | 47150,00 |
| 42 | Кресло директора | Материал: натуральная кожа Ролики: Ø50. Пятилучье: 700 мм, хром. Подлокотники: натуральная кожа Высота подлокотников: 65-75 см Механизм качания: топ-ган с фиксацией в любом положении Габаритные размеры: 73х74х130 см Ширина сиденья: 52 см Глубина сиденья: 54 см Высота спинки: 77 см Диапазон регулировки 48-58 см Газпатрон: 100 мм Допустимая нагрузка: 150 кг. Цвет: черный | 1 | 55000,00 | 55000,00 |
| 43 | Кресло для посетителей | Материал: эко кожа Рама: металлическая хромированная Подлокотники: с накладками, хром Высота подлокотников: 67 см Габаритные размеры: 61х59х98 см Ширина сидения: 52 см Глубина сидения: 50 см Высота спинки: 56 см Допустимая нагрузка: 120 кг Цвет эко кожи: черный. | 4 | 23500,00 | 94000,00 |
| 44 | Стол директора. 2000х900х760 | Столешница, опоры ДСП 52 мм. Столешница облицована пластиком. Видимые торцы облицованы массивом бука. Регулируемые опоры. Цвет: Орех Донской | 1 | 74750,00 | 74750,00 |
| 45 | Стол приставной 1400х750х760 | Столешница, опоры ДСП 52 мм. Столешница облицована пластиком. Видимые торцы облицованы массивом бука. Регулируемые опоры. Цвет: Орех Донской | 1 | 36800,00 | 36800,00 |
| 46 | Стол приставной боковой 950х550х760 | Столешница, опоры ДСП 52 мм. Столешница облицована пластиком. Видимые торцы облицованы массивом бука. Регулируемые опоры. Правый. Цвет: Орех Донской | 1 | 22400,00 | 22400,00 |
| 47 | Стол журнальный 950х550х520 | Столешница, опоры ДСП 52 мм. Столешница облицована пластиком. Видимые торцы облицованы массивом бука. Регулируемые опоры. Цвет: Орех Донской | 1 | 24000,00 | 24000,00 |
| 48 | Тумба мобильная 432х511х639 | Три выдвижных ящика. Ламинированная ДСП 18 мм. Колесные опоры. Центральный замок. Ручки металлические с элементами деревянного декора в виде шара. Цвет: Орех Донской | 1 | 21000,00 | 21000,00 |
| 49 | Греденция 1140х528х650 | Три выдвижных ящика. Два отделения для хранения за дверками со съёмными полками. Столешница, опоры ДСП 52 мм. Столешница облицована пластиком. Видимые торцы облицованы массивом бука Регулируемые опоры. Замок для верхнего ящика. Ручки металлические с элементами деревянного декора в виде шара. Цвет: Орех Донской | 1 | 52000,00 | 52000,00 |
| 50 | Шкаф для одежды 888х412х2066 | Ламинированная ДСП 18 мм. Регулируемые опоры. Выдвижная вешалка. Топ и боковые накладки ДСП 52 мм. Видимые торцы облицованы массивом бука. Ручки металлические с элементами деревянного декора в виде шара. Цвет: Орех Донской | 1 | 54000,00 | 54000,00 |
| 51 | Шкаф средний со стеклом в раме 888х412х1306 | Ламинированная ДСП 18 мм. Регулируемые опоры. Выдвижная вешалка. Топ и боковые накладки ДСП 52 мм. Видимые торцы облицованы массивом бука. Ручки металлические с элементами деревянного декора в виде шара. Двери стеклянные, рамка - массив бука. Цвет: Орех Донской | 1 | 56000,00 | 56000,00 |
| 52 | Комплект мягкой мебели | В комплект входят: Диван 3-х местный 1920х710х770 – 1 шт Кресло 860х710х770 – 2 шт Каркас изготавливается из фанеры толщиной 15 мм; ДСП, ДВП; доски толщиной 25 мм, в сиденье используются пружины "змейка" для упругости. Настил состоит из пенополиуретана толщиной 80, 60, 40, 30, 20, 15 мм; синтепона, войлока. Исполнение: искусственная кожа 3 категории Magic 06 слоновая кость. | 1 | 155000,00 | 155000,00 |
| 53 | Шкаф для одежды широкий (77х36х200) | В шкафах используется ЛДСП 22 и 18 мм с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Толщина топа 22мм, толщина каркаса-22мм. Высота цокольной планки – 50 мм и регулируемые по высоте опоры. Кромка корпуса, топа, основания - АВС-2 мм в цвет изделия. Кромка фасадов АВС 0,4 мм в цвет изделия. Фасады вкладные-18мм. Задняя стенка –ХДФ 3,5 мм в пазы в цвет изделия. Внутри есть полка. Полкодержатели - металл. В шкафу используется только металлическая фурнитура- (выдвижная штанга). Фасады устанавливаются на автоматические петли, регулируемые в трех плоскостях, с углом открывания 110 гр, производства Hettich. Регулируемые опоры. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 мм, сатин 5019, производства Hefele. Сборка деталей осуществляется на деревянные шканты и эксцентриковые стяжки (фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – ольха. Мебель заводская, производство – Россия | 1 | 14950,00 | 14950,00 |
| 54 | Стеллаж (77х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП, толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования 10 мм. Двери вкладные, глухие выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Ручки длина 148 мм, высота 18мм, с межосевыми расстояниями 96мм и 128мм. Петли 4-х шарнирные металлические, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Цвет ЛДСП – ольха. Мебель заводская, производство – Россия. | 2 | 7705,00 | 15410,00 |
| 55 | Стол компактный Правый (глубина 60см) 140Х120Х76 | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 8500,00 | 8500,00 |
| 56 | Стол компактный Правый (глубина 60см) 160Х120Х76 | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 9500,00 | 9500,00 |
| 57 | Стол компактный Левый (глубина 60см) 160Х120Х76 | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 9500,00 | 9500,00 |
| 58 | Стол компактный Правый (глубина 73/45см) 160Х90Х76 | Столешница выполнена из ЛДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам толщиной 22 мм. Кромка АВС -2 мм в цвет изделия. Боковины выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2 мм в цвет изделия. Лицевая панель высотой 335мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, кромка АВС 0.4 мм в цвет изделия. Расположение текстуры декора на всех деталях стола вдоль длинной стороны. Боковые свесы 6мм. Громмет в цвет изделия. Стол имеет регулируемые опоры М8х25 (со статической нагрузкой 100кг/опора), компенсирующие неровность пола, которые монтируются в металлическу футорку («металл-металл».), установленную в опору, в сверловку, сделанную фабричным способом. Диапазон регулировки 15 мм .В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа –минификсы, (эксцентриковые стяжки , растексы, эксцентриковые зажимы)15/19D , дюбели быстрого монтажа и деревянные шканты 8х35. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 7500,00 | 7500,00 |
| 59 | Тумба выкатная (44Х45Х58) | Тумба изготовлена из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 3-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Роликовые опоры (колеса) для мобильных тумб- диаметр 40мм, с динамической нагрузкой 30кг/рол.. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой . Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована, Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 5 | 6800,00 | 34000,00 |
| 60 | Тумба приставная (44Х60Х76) | Тумбы изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 4-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Высота цокольной планки у приставных тумб – 90 мм и регулируемые по высоте опоры. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон» с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 9500,00 | 9500,00 |
| 61 | Тумба приставная (44Х45Х76) | Тумбы изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием , класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 4-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Высота цокольной планки у приставных тумб – 90 мм и регулируемые по высоте опоры. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой . Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 9000,00 | 9000,00 |
| 62 | Тумба приставная (44Х73Х76) | Тумбы изготовлены из ламинированной ДСП с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1 Используемая ЛДСП соответствует ГОСТ Р 52078-2003 и санитарно-эпидемиологическим нормативам. Покрытие устойчиво к механическим и термическим воздействиям, царапинам и абразивному износу. Толщина топов-22мм, каркасов, лицевых панелей и задних стенок-18мм, стенки ящиков- ЛДСП 16мм цвета Лайм. Тумба оснащена 4-мя выдвижными ящиками Фасады вкладные. Замок на верхнем ящике. Высота цокольной планки у приставных тумб – 90 мм и регулируемые по высоте опоры. Выдвижные ящики на металлических роликовых направляющих с нейлоновыми роликами, пр-ва Hettiсh (Германия). Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 и 128 мм, сатин 5019, производства Hefele. Торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2мм в цвет ЛДСП. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки(фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Вся мебель сертифицирована. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 9700,00 | 9700,00 |
| 63 | Шкаф полузакрытый (77х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д.. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования 10 мм. Двери вкладные, глухие выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Ручки длина 148 мм, высота 18мм, с межосевыми расстояниями 96мм и 128мм Петли дверей вкладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Упаковка - гофрокартон Т25В, верхний слой целлюлоза, с нанесением фирменного логотипа производителя, по всей плоскости упаковки, на этикетке информация-артикул, цвет, производитель, номер производственного задания. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 2 | 10511,00 | 21022,00 |
| 64 | Шкаф 4-х дверный для документов (77х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д.. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования 10 мм. Двери вкладные, глухие выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. Ручки длина 148 мм, высота 18мм, с межосевыми расстояниями 96мм и 128мм Петли дверей вкладные металлические 4-х шарнирные с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 13500,00 | 13500,00 |
| 65 | Шкаф полузакрытый узкий (56х36х200) | Топ, каркас, серединная полка (горизонт) выполнены из ЛДСП толщиной 22 мм, кромка АВС 2мм в цвет изделия. Полки шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм. В соединениях деталей используется только фурнитура скрытого типа - эксцентриковой стяжки, шканты и т.д.. Применение конфирматов и саморезов не допустимы. Задняя стенка состоит из двух частей и стыкуется соединительного пластикового профиля в цвет изделия и выполнена из ХДФ толщиной 3,5 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой в цвет ЛДСП. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса и фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками. Полки съемные, 3 штуки и одна стационарная. Имеют несколько уровней установки. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм. Цоколь 90мм Шкаф устанавливается на регулируемые по высоте опоры Диапазон регулирования 10 мм. Дверь вкладная, глухая выполнена из ЛДСП толщиной 18 мм, закрывающая 2 полки. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия. | 1 | 9500,00 | 9500,00 |
| 66 | Шкаф для одежды широкий (77х36х200) | В шкафах используется ЛДСП 22 и 18 мм с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Толщина топа 22мм, толщина каркаса-22мм. Высота цокольной планки – 50 мм и регулируемые по высоте опоры. Кромка корпуса, топа, основания - АВС-2 мм в цвет изделия. Кромка фасадов АВС 0,4 мм в цвет изделия. Фасады вкладные-18мм. Задняя стенка –ХДФ 3,5 мм в пазы в цвет изделия. Внутри есть полка. В шкафу используется только металлическая фурнитура- (выдвижная штанга). Фасады устанавливаются на автоматические петли, регулируемые в трех плоскостях, с углом открывания 110 гр, производства Hettich. Регулируемые опоры. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 мм, сатин 5019, производства Hefele. Сборка деталей осуществляется на деревянные шканты и эксцентриковые стяжки (фурнитура скрытого типа) Blum, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах. Крепежная и лицевая фурнитура фирмы Hefele. Заводская оригинальная упаковка в пятислойный гофрокартон с маркировкой. Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия | 2 | 14950,00 | 29900,00 |
| 67 | Антресоль с дверками (77х36х41) | Используется ЛДСП 22 и 18 мм с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Толщина топа 22мм, толщина каркаса-22мм. Кромка корпуса, топа, основания - АВС-2 мм в цвет изделия. Кромка фасадов АВС 0,4 мм в цвет изделия. Фасады вкладные-18мм. Задняя стенка –ХДФ 3,5 мм в пазы в цвет изделия. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 мм. Цвет ЛДСП – серый. | 5 | 4900,00 | 24500,00 |
| 68 | Приставка (73х40х2,2) | Материал - ЛДСП 22мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм (противоударная, пластиковая) Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия | 1 | 1900,00 | 1900,00 |
| 69 | Приставка (60х30х2,2) | Материал - ЛДСП 22мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм (противоударная, пластиковая) Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
| 70 | Полка подвесная (77х29х60) | Материал – ЛДСП 18мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия | 1 | 3050,00 | 3050,00 |
| 71 | Подставка под системный блок (25х46х22) | Материал – ЛДСП 18мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм (противоударная, пластиковая) Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия | 4 | 1300,00 | 5200,00 |
| 72 | Надстройка для монитора (60х60х10) | Материал – ЛДСП 18мм, меламиновое, антибликовое покрытие. Кромка противоударная АВС 2 мм (противоударная, пластиковая) Цвет ЛДСП – серый. Мебель заводская, производство – Россия | 3 | 1900,00 | 5700,00 |
| 73 | Шкаф низкий широкий закрытый (77х36х85) | Используется ЛДСП 22 и 18 мм с меламиновым антибликовым покрытием, класса эмиссии Е1. Толщина топа 22мм, толщина каркаса-22мм. Кромка корпуса, топа, основания - АВС-2 мм в цвет изделия. Кромка фасадов АВС 0,4 мм в цвет изделия. Фасады вкладные-18мм. Задняя стенка –ХДФ 3,5 мм в пазы в цвет изделия. Ручки – скоба, с межосевым расстоянием - 96 мм. Цвет ЛДСП – серый. | 1 | 6100,00 | 6100,00 |
|  |  | Итого: |  |  | 2 725 355,00 |
|  |  | В том числе НДС 20% |  |  | 454 225,83 |

- Доставка товара со склада Поставщика до Покупателя должна быть произведена за счет Поставщика, партиями в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента поступления суммы предоплаты на расчетный счет Поставщика.

- Разгрузка и занос товара по адресу Покупателя: г. Пенза, ул. Стрельбищенская 13, ул. Московская 82в.

- Сборка и расстановка мебели.

- Вывоз упаковочного материала.

- Условия оплаты: оплата производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, аванс – 30% от общей стоимости договора, в течение 5 банковских дней с момента заключения договора, оставшиеся 70% в течение 5 банковских дней, после полного исполнения сторонами своих обязательств и подписания универсального передаточного документа.

- Гарантийные обязательства: 1 (Один) год с момента передачи товара и подписания универсального передаточного документа.

- Товар должен быть новым и ранее не использованным, не ранее 2022г. выпуска. Товар должен быть экологически безопасным, соответствовать техническим требованиям на товар, утвержденным в установленном порядке.

* Примечание: если в технических требованиях имеются указания на товарные знаки, марки/модели оборудования, все вышеперечисленные указания рассматриваются участниками размещения заказа как указания, которые сопровождаются словами "или эквивалент".