Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП жилого дома с кадастровым №58:24:0390201:396 в границах земельного участка с кадастровым №58:24:0390201:129, Пензенский район, с/т Поляна,уч.126».

- Место выполнения работ: Пензенский район, с/т Поляна,уч.126.

- Срок выполнения работ: до 15.11.2022 г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по строительству ВЛ-0,4кВ, являющихся предметом договора, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 113-08-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВЛ-0,4кВ |
| 1 | Стойка СВ-95-3 | 4 шт. |
| 2 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6мм2 | 175 м. |
| 3 | Провод СИП-2 3х70+1х70мм2 | 820 м. |
| 4 | Провод СИП-2 1х16мм2 | 13,5 м. |
| 5 | Провод СИП-2 4х16мм2 | 4 м. |
| 6 | Колпачок изолирующий СЕ 25.150 на сеч. 16-150мм2 | 8 шт. |
| 7 | Промежуточный зажим с кронштейном ES-1500 | 15 шт. |
| 8 | Кронштейн СА2000 | 28 шт. |
| 9 | Кронштейн У4 | 1 шт. |
| 10 | Ответвительный зажим Р70 | 20 шт. |
| 11 | Ответвительный герметичный зажим Р635 | 11 шт. |
| 12 | Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников ПС-1-1А | 27 шт. |
| 13 | Лента из нержавеющей стали F207 | 88 м. |
| 14 | Скрепы для крепления лент NC20 | 88 шт. |
| 15 | Анкерный зажим РА1500 | 6 шт. |
| 16 | Анкерный зажим DN 95-120 | 22 шт. |
| 17 | Арматура для прокладки для фасадам BRPF 50-150-1F | 4 шт. |
| 18 | Кабельный ремешок Е260 (ø 25-62мм) | 90 шт. |
| 19 | Кабельный ремешок Е350 (ø 55-92мм) | 3 шт. |
| 20 | Герметичные изолированные наконечники CPTA R-70 | 4 шт. |
| 21 | Уплотнитель кабельных проходов RDSS+Clips75 | 1 шт. |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП жилого дома с кадастровым №58:24:0390201:426 в границах земельного участка с кадастровым №58:24:0390201:20, Пензенский район, Засечный сельсовет, территория СНТ Поляна,д.1»

- Место выполнения работ: Пензенский район, Засечный сельсовет, территория СНТ Поляна,д.1

- Срок выполнения работ: до 15.11.2022 г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по строительству ВЛ-0,4кВ, являющихся предметом договора, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 114-08-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВЛ-0,4кВ |
| 1 | Стойка СВ-95-3 – 3 шт. | 3 шт. |
| 2 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6мм2 | 900 м. |
| 3 | Провод СИП-2 1х16мм2 | 12,5 м. |
| 4 | Провод СИП-2 4х16мм2 | 2 м. |
| 5 | Провод СИП-2 2х16мм2 | 2 м. |
| 6 | Колпачок изолирующий СЕ 25.150 на сеч. 16-150мм2 | 4 шт. |
| 7 | Промежуточный зажим с кронштейном ES-1500 | 12 шт. |
| 8 | Кронштейн СА2000 | 30 шт. |
| 9 | Кронштейн У4 | 1 шт. |
| 10 | Ответвительный зажим Р70 | 20 шт. |
| 11 | Ответвительный герметичный зажим Р635 | 33 шт. |
| 12 | Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников ПС-1-1А | 25 шт. |
| 13 | Лента из нержавеющей стали F207 | 88 м. |
| 14 | Скрепы для крепления лент NC20 | 88 шт. |
| 15 | Анкерный зажим РА1500 | 30 шт. |
| 16 | Кабельный ремешок Е260 (ø 25-62мм) | 84 шт. |