Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Пензенская Горэлектросеть»

_____________ В.В.Рябинин

«___» ______________ 2023   г.

Техническое задание

на выбор подрядной организации по внутренней отделке:

«Здание вспомогательного назначения (склад) литера «А», расположенное по адресу: г.Пенза, ул.Стрельбищенская,13»

- Срок выполнения работ:  до 30.06.2023 г.

- Сумма контракта: 6 000 000 (шесть миллионов) руб., 00 копеек, включая НДС.

- Требования к подрядчику: Организация должна иметь в наличии, или в арендном пользовании технику и оборудование, необходимые для строительства и монтажа металлоконструкций и сэндвич панелей, а также иметь опыт строительства аналогичных зданий. При подаче заявки, участнику, необходимо предоставить данные о ранее построенных и введенных в эксплуатацию объектах.

- Требования к качеству выполняемых работ:

Выполнить все решения по проекту № 12-21, разработанным ООО «Комтехстрой», без внесения каких-либо изменений в объемы работ и замены материалов и оборудования, заложенных при проектировании (замена материалов и оборудования возможна только на точные эквиваленты при условии соблюдения всех характеристик товаров, работ, услуг, предусмотренных проектно-сметной документацией).

Работы должны выполнятся в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов:

- СНиП 3-18-75 «Металлические конструкции»

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».;

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».;

- СНиП «Организация строительства»;

– СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

– СП  «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

– СанПиН 2.2.3.1384 - 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СНИП 3.05.03-85

– Федерального закона РФ от 01.01.2001 «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон от 01.01.01 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федерального закона РФ от 01.01.2001 «О техническом регулировании».

- Правил устройства электроустановок.;

- ППБ.;

- СНиП 41-02.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».;

- СП 9 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. противопожарные требования».;

- СНиП 3.05.01-85

- Требования к материалам: все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).

Давальческие материалы (предоставляет Заказчик):

-двери металлические,

-сэндвич панели толщина-80мм2, площадью-130м2, для монтажа на потолок на отметке 6400мм,

Материалы, приобретаемые Подрядчиком:

- все остальные материалы, указанные в ведомости работ и необходимые для их производства.

- размер, цвет и фактуру материалов, необходимых для отделки, обязательно согласовать с Заказчиком!

Работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным    подрядчиком, утвержденным и согласованным с заказчиком (производство работ в выходные и праздничные дни на территории ЗАО «Пензенская горэлектросеть», согласовываются с руководством дополнительно).

5.1 ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.

В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- календарный план производства работ по объекту;

- строительный генеральный план;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график движения рабочих кадров по объекту;

- график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты на выполнение видов работ;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

- Место выполнения работ: Работы ведутся на территории производственной базы АО «Пензенская горэлектросеть», по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13.

6.1 Работы проводятся на территории действующего предприятия, в ограниченных условиях.

Фактические условия производства работ – допустимые, класс 2 (без вредных факторов). Переодевание в спецодежду с прохождением контрольно пропускного пункта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупки в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом закупки, в соответствии с Техническим заданием и Проектной документацией, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ, все изменения должны быть согласованы в письменной форме с Заказчиком.

- Приобрести все материалы, необходимые для строительства, инструмент и механизмы для выполнения работ, за свой счет.

7.1 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

7.2 Организация, выполняющая работы обязана своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию (ПТД), отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с действующими нормами и правилами. Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения и работ, включает: исполнительные чертежи, общие журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточные приемки ответственных конструкций и др. Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством ПТД, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также, организации исполняющей работы.

8.  Требования по объему гарантий качества работ: устранить за свой счёт все дефекты и замечания обнаруженные представителем Заказчика в предоставляемых работах.

8.1 Гарантийный срок на все выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 (десяти) - дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком, Подрядчик устраняет их за свой счет.

8.2  Гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, которые могут возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика, а также третьих лиц.

9.  Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик предоставляет на подпись акты выполненных работ по форме КС-2, и КС-3. На скрытые и специальные  работы предоставлять акты соответствующего образца, оформленные с участием представителя Заказчика.

10. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после  подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3.

Ведомость работ и материалов:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стены |
| 1 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,73 |
| 2 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок | 3,68 |
| 3 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,19 |
| 4 | Перемычка брусковая 1ПБ13-1/бетон В15(М200), объем 0,010м3, расход арматуры 0,41 кг/(Серия 1.038.1-1 вып.1) | Шт. | 5 |
| 5 | Перемычка брусковая 2ПБ-19-2-п/бетон В15(М200), объем 0,026м3, расход арматуры 0,79 кг/(Серия 1.038.1-1 вып.1) | Шт. | 8 |
| 6 | Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п/бетон В15(М200), объем 0,033м3, расход арматуры 0,11 кг/(Серия 1.038.1-1 вып.1) | Шт. | 6 |
| 7 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,2 |
| 8 | Шпатлевка стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 8,2 |
| 9 | Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 8,2 |
| 10 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | Кг | 205 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 8,2 |
| 12 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,4 |
| 13 | Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 1,4 |
| 14 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | Кг | 35 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |
| 16 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,02 |
| 17 | Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 2,02 |
| 18 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 50,5 |
| 19 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 2,02 |
| 20 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м плинтуса | 1,5 |
| 21 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону дверных откосов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 22 | Шпатлевка стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| Двери |
| 24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1м2 проема | 32,7 |
| 25 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | Шт. | 14 |
| 26 | Доводчик дверной | Шт. | 14 |
| 27 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100м2 проемов | 0,039 |
| Потолок |
| 28 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 1,7 |
| 29 | Устройство потолков ПВХ с установкой каркаса | 100м2 поверхности облицовки | 0,4 |
| 29.1 | Рейка алюминиевая потолочная 100мм | М | -420 |
| 30 | Панель потолочная 3м х 0,24 | м2 | 45 |
| 31 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1т конструкции | 1,655 |
| 32 | Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | Т | 1,655 |
| 33 | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных | 100м2 | 1,3 |
| Полы |
| 34 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 стяжки | 4,16 |
| 35 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм) | 100м2 стяжки | 4,16 |
| 36 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100м2 покрытия | 4,16 |
| 37 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытий площадью более 5м2 приведенной толщиной до 200 мм | 100м3 в деле | 0,03 |
| 38 | Обвязка плит перекрытия | 100 м | 0,4 |
| 39 | Горячекатанная арматура сталь класса А500 С, д.10 мм | Т | 0,062 |

Начальник управления капитального

строительства  и инвестиций                                                                                          М.Н. Лагуткин

исп.: Ермошкин Р.И.

тел. 29-36-47