| 3. Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях сетевой организации |
| --- |
| Размер потерь в сетях, в том числе уровень нормативных потерь и отклонения от них в целом по сетевой организации | Размер потерь в электрических сетях за 2009г. составил – 94 660 929 кВт.ч Уровень приведенных к величине полезного отпуска нормативных потерь составил – 93 883 125 кВт.ч Отклонения составили - 777 804 кВт. ч |
| Размер потерь в сетях по регионам обслуживания с учетом номинальных классов и уровней напряжения с выделением размера оплачиваемых сетевой организации потерь и размера потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию на оптовом рынке | См. http://www.sbit.ru/ |
| Процентное отношение размера потерь в сетях и количества переданной электрической энергии за год с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь | Процентное отношение размера потерь в сетях – 12,1%. Годовое количество переданной электрической энергии – 685 747 429 кВт. ч Нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2009г. утверждены приказам Минэнерго России от 18 «сентября» 2008г. №80. |
| Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2009год. Мероприятия П\П Наименование мероприятия Срок выполнения 1 2 3 1 Организационные мероприятия 1.1 Оптимизация мест размыкания линий 6-10кВ согласно нормальной схеме фидеров постоянно 1.2 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ по результатам замеров нагрузок летнего и зимнего максимума 1.3 Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей 6/10 кВ и ниже. постоянно комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств: ячеек, шин и др. 6/10 кВ и ниже. постоянно 1.4 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций в осеннее- зимние периоды 2 Технические мероприятия 2.1 Замена проводов на перегруженных линиях 10кВ и ниже согласно графика 2.2 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям согласно графика 2.3 Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства линий 10кВ и ниже по программе инвестиционного строительства 2.4 Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ по программе инвестиционного строительства 3 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии 3.1 Проведение рейдов по выявлении неучтенной эл. энергии согласно графика 3.2 Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков в установленные сроки согласно графика 3.3 Соблюдение межповерочных интервалов Эл. счетчиков постоянно 3.4 Пломбирование клемных крышек ПУ и вводных автоматов постоянно 3.5 Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока коммерческого и технического учета; цепей напряжения коммерч. и тех. учета постоянно 3.6 Выявление и устранение неправильного подключения цепей напряжения и тока в схемах подключения эл. счетчика согласно графика 3.7 Совершенствование расстановки приборов коммерческого и технического учета в распределительных сетях постоянно 3.8 Устранение работы эл. счетчика в недопустимых условиях (устранение вибраций оснований на которой установлены ПУ; установка эл. обогрева в зимнее время суток) постоянно 3.9 Установка Эл. счетчиков повышенного класса точности постоянно 3.10 Установка отдельных ПУ для учета эл. энергии, расходуемой на собственные нужды подстанций в течении года 3.11 Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализаций о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения. в течении года 3.12 Составление и анализ небаланса по РП ежемесячно 3.13 Инвентаризация Эл. счетчиков коммерческого учета 1 раз в год 3.14 Оформление 2-х сторонним актом на бездоговорное потребление все самовольные подключения. Произведение доначислений за потребленную электроэнергию. постоянно 3.15 Отключение потребителей, самовольно подключенных без оформления договора, а так же своевременное оформление исков по неоплаченным бездоговорным актам согласно действующего законодательства РФ 3.16 Строгое выполнение графика обходов линейными контролерами, добиваясь 100% посещаемости абонентов с фиксацией показаний. по графику 3.17 Вести постоянный контроль за соответствием коммерческого учета нормативно – техническими требованиями эксплуатации ПУ постоянно 4 Прочие мероприятия 4.1. Организация работы комиссии по снижению потерь февраль |
| Источник финансирования мероприятий по снижению размера потерь в сетях | Собственные средства предприятия |
| Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | В бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N16, 20.04.2009 (Приказ №326 от 30.12.2008г.) опубликованы методические указания по определению нормативов потерь в сетях. |
| Информация о порядке закупки сетевыми организациями Эл. энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости | Порядок закупки ЗАО «Пензенская горэлектросеть» электроэнергии для компенсации потерь в сетях урегулирован Договором №609 от 29.03.2006г. передачи и купли – продажи электрической энергии в целях компенсации фактических потерь в электрических сетях, заключенным между ОАО «Пензенская энергосбытовая компания», ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и Филиалом «МРСК Волги» - «Пензаэнерго». Стоимость электроэнергии для компенсации потерь в сетях устанавливается в соответствии со следующими нормативными актами: Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)"; Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики"; Постановление Правительства РФ от 24 октября 2003 г. N 643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода"; Приказ Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2007 г. N 166-э/1 "Об утверждении Правил определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии". |