Приложение №2

Техническое задание на поставку осветительного оборудования и материалов для реконструируемого  здания РПБ литера В по адресу:

г.Пенза, ул. Стрельбищенская,13.

- Максимальная цена контракта, руб.: 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00коп.  в т.ч. НДС-20% 458 333 (четыреста пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три)  рубля, 33 коп.

- Срок поставки продукции: 30 (тридцать) календарных дней, с момента подписания договора.

- Срок гарантии: Гарантийный срок нормальной эксплуатации изделий и материалов  1 год, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи.

- Условия выполнения заказа:

Участник запроса предложений  в случае признания его победителем должен:

- выполнить полную поставку изделий, указанных ниже, являющихся предметом аукциона, в соответствии с Техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные материалы и оборудование, все изменения должны быть согласованы в письменной форме с Заказчиком.

- немедленно известить Заказчика при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности поставляемых изделий, либо создающих невозможность завершения поставки в  разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты и недоделки, обнаруженные представителем Заказчика в поставленных изделиях.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Поставщиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Поставщика.

- Поставка изделий: Поставка продукции Заказчику, производится Поставщиком на территорию производственной базы ЗАО «Пензенская горэлектросеть», по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13

- Порядок оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 50% авансовый платеж, в течение 3-х (трёх) дней после заключения договора. Оставшиеся 50% перечисляются на счет Поставщика не позднее 5 (пяти) календарных дней после поставки, а также после подписания Акта приема-передачи.

Ведомость закупаемых и изделий и материалов:

Технические характеристики :

- Комплект с экраном. Подвесной/накладной профиль 49х32 мм для линейных светильников, в комплекте с матовым экраном. Анодированный алюминий. Длина 2500 мм. 59 шт.

- Тип товара - Профиль

- Назначение - Для прямоугольных светильников

- Цвет покрытия - Серебристый

- Ширина площадки - 38 мм

- Рассеиваемая мощность (на 1м) -max: 42.5W

- Форма (сечение) - Прямоугольный

- Длина, мм - 2500

- Ширина, мм - 49

- Высота,мм - 32

- Вид упаковки - Коробка

- Вес – не более 3.3 кг

- Гарантийный срок - 3 года

- Комплект с экраном. Подвесной/накладной профиль 49х32 мм для линейных светильников, в комплекте с матовым экраном. Анодированный алюминий. Длина 2000 мм. 119 шт.

- Тип товара - Профиль

- Назначение - Для прямоугольных светильников

- Цвет покрытия - Серебристый

- Ширина площадки - 38 мм

- Рассеиваемая мощность (на 1м) -max: 42.5W

- Форма (сечение) - Прямоугольный

- Длина, мм - 2000

- Ширина, мм - 49

- Высота,мм - 32

- Вид упаковки - Коробка

- Вес – не более 1,8 кг

- Гарантийный срок - 3 года

- Светодиодная лента 475 шт.

- Цвет свечения - Дневной 4000K

- Цветовая температура - min: 3800K; typ: 4000K; max: 4200K

- Индекс цветопередачи - >85

- Угол обзора - 120 °

- Размер светодиода - 2835

- Плотность светодиодов - 120 шт/м

- Световой поток 1м - >1500lm/m

- Мощность 1м - typ: 13.5W/m; max: 14.4W/m

- Напряжение питания - 24V

- Класс пылевлагозащиты  - IP20

- Минимальный отрезок -50 мм

- Длина, мм - 5000

- Ширина, мм - 8

- Высота,мм - 1.5

- Вид упаковки - Катушка

- Вес - 0.14

- Гарантийный срок  -5 лет

- Сертификат CE - CE

- Светодиодная лента 120 шт.

- Цвет свечения - Day | Дневной 4000K

- Цветовая температура - min: 3800K; typ: 4000K; max: 4200K

- Индекс цветопередачи - >85

- Угол обзора - 120 °

- Размер светодиода - 3528

- Плотность светодиодов -120 шт/м

- Световой поток 1м - typ: 820lm/m; max: 820lm/m

- Мощность 1м - typ: 8.4W/m; max: 9.6W/m

- Напряжение питания - 24V

- Класс пылевлагозащиты  -IP20

- Минимальный отрезок - 50 мм

- Длина, мм - 5000

- Ширина, мм -8

- Высота,мм - 1.8

- Вес  - 0.135

- Гарантийный срок  -5 лет

-Сертификат CE - CE

- Блок питания 30шт.

-Выходная мощность - max: 400W

- Выходной ток- max: 16.6A

- Выходное напряжение - typ: 24V

- Входное напряжение - min: 180V; max: 264V

- Предельные входные напряжения - min: 180V; max: 264V

- Входной переменный ток -max: 4A

- Коэффициент мощности- 0.5

- Пусковой ток - 70A

- Рабочая температура - min: -30 °C; max: 40 °C

- Тип подключения - Клеммы

- Использование с управлением ШИМ - Шумные помещения

- Класс пылевлагозащиты - IP20

- Форма корпуса - Узкий длинный

- Материал -Металл

-Длина, мм – не более 277

- Ширина, мм - не более  58

- Высота,мм - не более 30

-Вес - не более 0.56

- Гарантийный срок - 3 года

- Блок питания – 6шт.

Выходная мощность- max: 250W

Выходной ток - max: 10.5A

Выходное напряжение - typ: 24V

Входное напряжение  -min: 176V; max: 264V

Предельные входные напряжения  -min: 176V; max: 264V

Входной переменный ток  - max: 2.8A

Коэффициент мощности - 0.5

Пусковой ток - 60A

Рабочая температура - min: -10 °C; max: 40 °C

Тип подключения - Клеммы

Использование с управлением ШИМ  -Шумные помещения

Класс пылевлагозащиты - IP20

Форма корпуса - Стандартный

Материал - Металл

Длина, мм - 199

Ширина, мм - 110

Высота,мм - 50

Вес - 0.83

Гарантийный срок  - 3 года

- Светильник 88 шт.

Цвет свечения - Day | Дневной 4000K

Цветовая температура - typ: 4000K

Световой поток (общий) - typ: 1550lm

Индекс цветопередачи - >80

Угол обзора - 90 °

Напряжение питания - 230V

Мощность (общая), макс. -18W

Цвет покрытия - Белый

Форма (сечение) - Круглый

Способ монтажа - Встраиваемый

Класс пылевлагозащиты - IP40

Монтажное отверстие, диаметр - 145 мм

Диаметр -165 мм

Высота,мм - 61

Вид упаковки - Коробка

Вес - 0.46

Гарантийный срок - 3 года

Сертификат CE 6

Драйвер в комплекте

- Светильник 47 шт.

Цвет свечения - Day | Дневной 4000K

Цветовая температура - typ: 4000K

Световой поток (общий) - typ: 1190lm

Индекс цветопередачи - >80

Угол обзора - 90 °

Напряжение питания  -230V

Мощность (общая), макс. - 14W

Цвет покрытия - Белый

Форма (сечение) - Круглый

Способ монтажа - Встраиваемый

Класс пылевлагозащиты - IP40

Монтажное отверстие, диаметр  -127 мм

Диаметр - 143 мм

Высота, мм - 59

Вес – не более 0.362

Гарантийный срок - 3 года

Сертификат CE

- Светильник -2 шт.

Размеры

- Высота, мм  -200

- Диаметр, мм  - 400

-Длина подвеса, мм - 1200

-Лампы - Тип цоколя E27

-Тип лампочки (основной) -Накаливания

-Количество ламп - 1

-Мощность лампы, W - 60

-Общая мощность, W - 60

-Напряжение, V - 220

-Цвет и материал

-Виды материалов

-Материал арматуры  - Металл

-Материал плафонов - Ткань

-Направление плафонов  - Вниз

-Вид рассеивателя - Абажур

-Форма рассеивателя - Цилиндр

-Цвет - Кремовый

-Цвет арматуры - Никель

-Цвет плафонов - Кремовый

-Степень защиты - IP20

-Место установки - На потолок

-Гарантия производителя  -12 месяцев

- Светильник. 5 шт.

- Цвет свечения  - Day | Дневной 4000K

- Цветовая температура  - typ: 4000K

- Световой поток (общий)  - min: 720lm; max: 810lm

- Индекс цветопередачи - >80

- Угол обзора - 24 °

- Напряжение питания - 230V

- Мощность (общая), макс.  - 9W

- Цвет покрытия -  Черный

- Форма (сечение) - Круглый

- Способ монтажа - Накладной

- Класс пылевлагозащиты  IP20

- Диаметр  90 мм

- Высота,мм  126

- Вес – не более 0.71

- Подвес в комплекте

- Гарантийный срок - 3 года

- Светодиодная панель – 234 шт.

Цвет свечения - Day | Дневной 4000K

Цветовая температура - min: 4000K; max: 4300K

Световой поток (общий) - typ: 4000lm

Индекс цветопередачи - >80

Световая эффективность 100 лм/Вт

Угол обзора - 120 °

Напряжение питания - 230V

Мощность (общая), макс. - 40W

Коэффициент пульсации - <1%

Цвет покрытия - Белый

Форма (сечение) - Квадратный

Покрытие рассеивателя - поликарбонат

Способ монтажа -  подвесной и в ячейку Т-профиля

Класс пылевлагозащиты - IP20

Длина, мм - 595

Ширина, мм - 595

Высота,мм - 31.3

Вес - 1.98

Гарантийный срок - 3 года

12.  Светильник (кольцо)  свечение верх-низ

Цвет свечения - Day | Дневной 4000K

Цветовая температура - min: 4000K; max: 4300K

Индекс цветопередачи - >83

Угол обзора - 120 ° (верх-низ)

Способ монтажа -  Подвесной/накладной

Напряжение питания - 230V

Класс пылевлагозащиты - IP20

Цвет покрытия – черный

Размер, мм. - 2000х100мм.

Мощность (общая), макс. - 205W

Общие требования к поставляемой продукции:

1.   Продукция должна быть выпущена не ранее 2021 года, должна быть новой и ранее неиспользованной, без   каких-  либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

2.   Технические характеристики изделий должны соответствовать всем параметрам, приведенным в таблице.

3.   Конструкция должна позволять выполнять все мероприятия по текущему обслуживанию персоналом, с минимальными трудозатратами;

4.   Краткое обучение персонала Заказчика основным вопросам, связанным с эксплуатацией и  обслуживанием  установленных изделий;

5.  Все необходимые руководства и техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

*Примечание: если в технических требованиях имеются указания на товарные знаки, марки/модели оборудования, все вышеперечисленные указания рассматриваются участниками как указания, которые сопровождаются словами "или эквивалент.