Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП на земельном участке

с кадастровым №58:29:4004011:256,ориентир: г.Пенза, с/т «Светлый путь», уч.15».

- Место выполнения работ: г.Пенза, с/т «Светлый путь», уч.15.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 164-09-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АВБбШв 4х120 мм2-1кВ – 385м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-173(ф 4.3) – до границы з/у с/т «Светлый путь», уч.15 |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 127м/22,86 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 15,24 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 7,62 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 7,62 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 348 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 110х6,6 мм | 270 м. |
| 7 | Прокол методом ГНБ L=230 м | 4 шт. |
| 8 | Вскрытие асфальта | 33 м2 |
| 9 | Засыпка щебня | 3,3 м3 |
| 10 | Засыпка чернозема | 9,4 м3 |
| 11 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 30 шт. |
| 12 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х120мм2 | 385 м. |
| 13 | Установка муфты концевой КНТп-1-70/120 мм2 | 1 шт. |
| 14 | Установка муфты соединительной СТП-1-70/120 мм2 | 2 шт. |
| 15 | Плавкая вставка ПН2-250, I=125А | 3 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства: |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 37,95 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым №58:29:1007007:3121, г.Пенза, ул.Ладожская».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Ладожская.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 179-10-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АВБбШв 4х35 мм2-1кВ – 390м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-526(ф 1.2) – до границы з/у по ул. Ладожская. |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-2 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 360м/64,8 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 43,2 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 21,6 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 21,6 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 908 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 110х6,6 мм | 133 м. |
| 7 | Вскрытие асфальта | 35 м2 |
| 8 | Засыпка щебня | 11 м3 |
| 9 | Засыпка чернозема | 21,6 м3 |
| 10 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 12 шт. |
| 11 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х35мм2 | 390 м. |
| 12 | Установка муфты концевой КНТп-1-25/50 мм2 | 1 шт. |
| 13 | Установка муфты соединительной СТП-1-25/50 мм2 | 2 шт. |
| 14 | Плавкая вставка в рубильник РПС-400 I=100 ППН-37-100 | 3 шт. |
| 15 | Восстановление благоустройства: |  |
| 16 | Восстановление асфальтового покрытия | 38,5 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым №58:29:4003005:64, ориентир: г.Пенза, ул.Коммунистическая».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Коммунистическая.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 207-12-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АВБбШв 4х16мм2-1кВ – 130м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ РП-9 (ф 3.1) – до границы з/у по ул. Коммунистическая |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 79м/14,22 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 9,48 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 4,74 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 4,74 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 204 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 63х3,8 мм | 28 м. |
| 7 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 110х6,6 мм | 42 м. |
| 8 | Прокол методом ГНБ L=42 м | 1 шт. |
| 9 | Вскрытие асфальта | 6 м2 |
| 10 | Засыпка щебня | 0,6 м3 |
| 11 | Засыпка чернозема | 7,3 м3 |
| 12 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 13 шт. |
| 13 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х16мм2 | 130 м. |
| 14 | Установка муфты концевой КНТп-1-16/25 мм2 | 1 шт. |
| 15 | Установка муфты соединительной СТП-1-16/25 мм2 | 1 шт. |
| 16 | Плавкая вставка в предохранитель ПН2-100, I=50А | 3 шт. |
| 17 | Восстановление благоустройства: |  |
| 18 | Восстановление асфальтового покрытия | 6,9 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение трансформаторной подстанции для подключения многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым №58:29:4004008:969, г.Пенза, ул.Революционная».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Революционная

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке 2КЛ-10кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 144-09-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АСБ 3х150мм2-10кВ – 440м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-66(яч.№5,№6) – до проектируемой КТП по ул. Революционной |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 159м/57,24 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 38,16 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 19,08 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 19,08 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 1568 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 154 м. |
| 7 | Пересечение методом ГНБ L=90 м | 2 шт. |
| 8 | Вскрытие асфальта | 8 м2 |
| 9 | Засыпка щебня | 0,8м3 |
| 10 | Засыпка чернозема | 15,1 м3 |
| 11 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 17 шт. |
| 12 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х150 мм2 | 440 м. |
| 13 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-150/240 мм2 | 4 шт. |
| 14 | Восстановление благоустройства: |  |
| 15 | Восстановление асфальтового покрытия | 9,2 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП нежилого помещения с кадастровым №58:29:4003005:2045, г.Пенза, ул.Ворошилова,6».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Ворошилова,6.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом запроса предложений, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 203-12-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АВБбШв 4х50 мм2-1кВ – 125м – предоставляется Заказчиком.

Кабель АВВГ 4х35 мм2-1кВ – 11 м - предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ РП-9(ф 2.2) – до муфты М1. ВРУ МКД №6 – до муфты М2 |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-2 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 32м/5,76 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 3,84 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 1,4 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 1,4 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 80 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 110х6,6 мм | 106 м. |
|  | Прокол методом ГНБ L=94 м | 1 шт. |
| 7 | Вскрытие асфальта | 6 м2 |
| 8 | Засыпка щебня | 0,6 м3 |
| 9 | Засыпка чернозема | 2,6 м3 |
| 10 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 13 шт. |
| 11 | Прокладка силового кабеля АВБбШв 4х50мм2 | 125 м. |
| 12 | Прокладка силового кабеля АВВГ 4х35мм2 | 11 м. |
| 13 | Установка муфты концевой КНТп-1-25/50 мм2 | 2 шт. |
| 14 | Установка муфты соединительной СТП-1-25/50 мм2 | 2 шт. |
| 15 | Плавкая вставка ПН2, I=125 | 3 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства: |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 6,9 м3 |

- Срок выполнения работ:

Срок начала работ: в течение 3 (Трех) рабочих  дней с момента подписания договора.

Срок окончания работ:  до 01.06.2022г.

- Порядок оплаты: оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, аванс – 50% в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения договора, оставшиеся 50% не позднее 10 (Десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов. Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.