Технические задание на поставку приборов учета электрической энергии НЕВА или эквивалент

Предметом открытого запроса предложений является право заключения рамочного договора на поставку приборов учета электрической энергии

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики, (ГОСТ, ТУ и т.д) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Счетчик электрической энергии однофазный Split исполнения НЕВА СП111 2AR2S 29 BCS G3/R4 с дисплеем потребителя или эквивалент. | Соответствие - Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». Габаритные размеры не более, мм – 150х180х70 Способ крепления – элементы крепления на винты, на опору или на самонесущий кабель Технические характеристики Класс точности акт./реакт. 1/2 Номинальное напряжение, В 230 Рабочий диапазон фазных напряжений, В от 90 до 264 Номинальная частота сети, Гц 50 Рабочий диапазон частот, Гц 50 ± 2,5 Номинальный (макс.) ток, А 5(100) Разрядность показаний 6+2 Количество тарифов 4 Точность хода часов, не более, с/сут. ± 0,5 при нормальной t° Точность хода часов, типовое значение, с/сут. 2 в рабочем диапазоне t° Скорость обмена с модемом Бод программируемая 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400. Протокол обмена СПОДЭС Измерение медленных изменений напряжения и частоты по ГОСТ 30804.4.30-2013 класс S Рабочий диапазон температур, °С -40...+70 Масса, не более, г 1000 Способ крепления элементы крепления на винты, на опору или на самонесущий кабель Степень защиты корпуса IP 65 Измерение параметров сети -мощности активной, реактивной и полной -среднеквадратических значений тока в цепи фазного и нулевого провода-факторов активной и реактивной мощности суммарно -частоты сети -коэффициентов активной и реактивной (tgφ – отношение реактивной мощности к активной) мощностей -параметров качества электроэнергии – установившихся отклонений напряжения и частоты сети в соответствии с классом S по ГОСТ 30804.4.30-2013 Измерение и хранение в памяти измеренных значений - Хранение измеряемых величин в профилях с двумя различными временными интервалами; -возможность хранения в профилях измеряемых величин усредненных на интервале, минимальных или максимальных значений тока, напряжения, активной и реактивной мощностей, коэффициентов активной/реактивной мощностей, частоты сети . Глубина хранения данных не менее 12 месяцев при установленном интервале 60 минут. Сохранение в журнале событий даты и времени - пропадании и подаче напряжения питания -Провалов и перенапряжений - отключении нагрузки по команде, при наличии магнитного поля, в случае превышения лимита мощности, лимита энергии, при отклонении напряжения, при небалансе токов, при вскрытии корпуса -небалансе токов -превышении максимального тока -перепрограммировании данных счётчика -изменении времени и даты с фиксацией изменяемого времени -коррекции времени -снятии и установке крышки клеммной колодки -вскрытии корпуса счётчика -воздействии сильного магнитного поля -фактах установки и разрыве соединения по различным интерфейсам -очистке месячных и суточных архивов потребления энергии -очистке различных журналов событий -очистке профилей нагрузки -результатах самодиагностики -отклонении напряжения от заданных порогов -превышении заданного лимита мощности -превышении заданного лимита энергии -превышении заданного порога отношения реактивной и активной мощностей Счётчик оснащен - Модулем передачи данных со слотом под sim-карту: гибридный GSM/NB-IoT. - литиевой тионил-хлоридной батареей резервного питания не менее 1,1 А*ч с возможностью её замены без снятия пломб со знаком поверки; - ионистором, для сохранения хода часов на время замены батареи; -Датчиком магнитного поля - ЖК индикатором с подсветкой -Электронными пломбами крышки клеммной колодки и корпуса; -Двумя датчиками тока типа шунт; - Оптическим портом по ГОСТ IEC 61107-2011 -Абонентским дисплеем. | шт. |
| 2. | Счетчик электрической энергии трехфазный Split исполнения НЕВА СП311 2AR 29 BCS-G3/R4 с дисплеем потребителя или эквивалент. | Соответствие - Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». Габаритные размеры не более, мм – 190×195×70 Способ крепления – элементы крепления на винты, на опору Технические характеристики Класс точности акт./реакт. 1/2 Номинальное напряжение, В | 3×230/400 Рабочий диапазон фазных напряжений, В от 3×172/300 до 3×264/460 Номинальная частота сети, Гц 50 Рабочий диапазон частот, Гц 50 ± 2,5 Номинальный (макс.) ток, А 5(100) Разрядность показаний 6+2 Количество тарифов 4 Точность хода часов, не более, с/сут. ± 0,5 при нормальной t° Точность хода часов, типовое значение, с/сут. 2 в рабочем диапазоне t° Скорость обмена, Бод программируемая 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400. Протокол обмена СПОДЭС Измерение медленных изменений напряжения и частоты по ГОСТ 30804.4.30-2013 класс S Рабочий диапазон температур, °С -40...+70 Масса, не более, г 1400 Способ крепления элементы крепления на винты, на опору или на самонесущий кабель Степень защиты корпуса IP65 Измерение параметров сети - Мощности активной, реактивной и полной - Среднеквадратические значения токов и напряжений пофазно -частоты сети - Коэффициентов активной и реактивной (tgφ – отношение реактивной мощности к активной) мощностей суммарно и пофазно -параметров качества электроэнергии – установившихся отклонений напряжения и частоты сети в соответствии с классом S по ГОСТ 30804.4.30-2013 - Углы между векторами напряжений - Углы между векторами токов и напряжений - Линейное напряжение между фазами Измерение и хранение в памяти измеренных значений - Хранение измеряемых величин в профилях с двумя различными временными интервалами; -возможность хранения в профилях измеряемых величин усредненных на интервале, минимальных или максимальных значений тока, напряжения, активной и реактивной мощностей, коэффициентов активной/реактивной мощностей, частоты сети. . Глубина хранения данных не менее 12 месяцев при установленном интервале 60 минут. Сохранение в журнале событий даты и времени - пропадании и подаче напряжения питания - провалов и перенапряжений - отключении нагрузки по команде, при наличии магнитного поля, в случае превышения лимита мощности, лимита энергии, при отклонении напряжения, при небалансе токов, при вскрытии корпуса -небалансе токов -превышении максимального тока -перепрограммировании данных счётчика -изменении времени и даты с фиксацией изменяемого времени -коррекции времени -снятии и установке крышки клеммной колодки -вскрытии корпуса счётчика -воздействии сильного магнитного поля -фактах установки и разрыве соединения по различным интерфейсам -очистке месячных и суточных архивов потребления энергии -очистке различных журналов событий -очистке профилей нагрузки -результатах самодиагностики -отклонении напряжения от заданных порогов -превышении заданного лимита мощности -превышении заданного лимита энергии -превышении заданного порога отношения реактивной и активной мощностей Счётчик оснащен - Модулем передачи данных со слотом под sim-карту: гибридный GSM/NB-IoT. - литиевой тионил-хлоридной батареей резервного питания не менее 1,1 А*ч с возможностью её замены без снятия пломб со знаком поверки; - ионистором, для сохранения хода часов на время замены батареи; -Датчиком магнитного поля - ЖК индикатором с подсветкой -Электронными пломбами крышки клеммной колодки и корпуса; -Двумя датчиками тока типа шунт; - Оптическим портом по ГОСТ IEC 61107-2011 -Абонентским дисплеем. | шт. |

Особые условия

1. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 6 лет со дня продажи или ввода счётчика в эксплуатацию, при этом общий гарантийный срок, включая срок хранения и эксплуатации, – не менее 7 лет с момента изготовления счетчика. В течение гарантийного срока счетчик ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.

2. Поставляемые приборы учёта электроэнергии должны быть интегрированы в программное обеспечение Энергосфера 8.1.

3. Товар должен быть поставлен Исполнителем Заказчику по адресу: г.Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 за свой счет.

4. Оборудование поставляется партиями в ассортименте и количестве, согласованном сторонами в Заказе.

- товар выбирается партиями по заявкам Заказчика в течение всего срока действия договора;

- поставка товара с даты подачи заявки Заказчиком составляет не более 30 дней.

5.

Общие требования и требования к упаковке Товара:

- Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для этого вида товара обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки товара.

2. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

-копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС002/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.