Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Пензенская Горэлектросеть»

_____________ В.В.Рябинин

«___» ______________ 2023 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП на земельном участке с кадастровым №№58:24:0292401:991,992,1018,1021,1041,1044,1205 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, п. Мичуринский».

- Место выполнения работ: Пензенский район, п. Мичуринский.

- Срок выполнения работ: до 30.12.2023 г.

- Цена контракта: 15 980 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок (далее подрядчик) в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по монтажу стоек СВ, прокладке ВЛ-1кВ, монтажу эл. счетчиков являющихся предметом аукциона, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной АО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 188-12-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ |
| 1 | Стойка СВ-105 | 14 шт. |
| 2 | Стойка СВ-95-3 | 139 шт. |
| 3 | Кронштейн У4 | 42 шт. |
| 4 | Промежуточный зажим с кронштейном ES-1500 | 72 шт. |
| 5 | Кабельный ремешок Е260 (ø 25-62мм) | 471 шт. |
| 6 | Кабельный ремешок Е350 (ø 55-92мм) | шт. |
| 7 | Кабельный ремешок Е778 (ø 10-45мм) | 402 шт. |
| 8 | Кронштейн СА2000 | 147 шт. |
| 9 | Кронштейн СS10.3 | 134 шт. |
| 10 | Анкерный зажим DN95-120 | 101 шт. |
| 11 | Анкерный зажим DN-123 | 134 шт. |
| 12 | Анкерный зажим РА 1500 | 44 шт. |
| 13 | Анкерный зажим РА 1500 (сеч. жилы 50-70мм2) | 2 шт. |
| 14 | Колпачок изолирующий СЕ 25.95 на сеч. 25-150мм2 | 60 шт. |
| 15 | Ответвительный зажим Р70 | 88 шт. |
| 16 | Ответвительный зажим Р635 | 536 шт. |
| 17 | Ответвительный герметичный зажим Р635 | 613 шт. |
| 18 | Герметичные изолированные наконечники CPTA R-70 | 24 шт. |
| 19 | Герметичные изолированные наконечники CPTA R-54 | 2 шт. |
| 20 | Герметичные изолированные наконечники CPTA R-50 | 6 шт. |
| 21 | Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников ПС-1-1А | 33 шт. |
| 22 | Уплотнитель кабельных проходов RDSS+Clips75 | 8 шт. |
| 23 | Арматура для прокладки для фасадам BRPF 50-150-1F | 32 шт. |
| Траверса ВЛ-0,4кВ в составе: |
| 24 | Кронштейн из уголка 50х50х5мм | 6 м. |
| 25 | Крюк КН-22 | 24 шт. |
| 26 | Швеллер №14 | 24 м. |
| 27 | Провод СИП-2 3х70+1х70мм2 | 2980 м. |
| 28 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6мм2 | 1050 м. |
| 29 | Провод СИП-2 4х16мм2 | 335 м. |
| 30 | Провод СИП-2 1х16мм2 | 16,5 м. |
| 31 | Труба гофра ПНД легкая 350Н стойкая к у/ф черная ø32 | 271 м. |
| 32 | Эл. cчетчик трехфазный прямоточный электронный Милур-307S.52-GRR-2D (с выносной антенной ) или аналог | 134 шт. |
| 33 | Лента из нержавеющей стали F207 | 1092 м. |
| 34 | Скрепы для крепления лент NC20 | 1092 шт. |

Начальник управления капитального

строительства  и инвестиций                                                                                              М.Н. Лагуткин

Исп. Шачинов Н.А.

Тел.23-15-68