Приложение №1

Техническое задание

- Место выполнения работ: Пензенский район, с/с. Мичуринский.

- Срок выполнения работ:

Срок начала работ: в течение 3 (Трех) рабочих  дней с момента подписания договора.

Срок окончания работ: не  позднее 01.03.2023г., но не ранее 01.01.2023г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по строительству КЛ-10кВ, строительству фундамента, а также монтажу и пусконаладке КТП, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 185-11-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-10кВ от муфты М1,М2 – до РП проект |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 1204м/433,44м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 288,96 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 144,48 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 144,48 м3 |
| 5 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 14747 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 18 м. |
| 7 | Засыпка чернозема | 120 м3 |
| 8 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 17 шт. |
| 9 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х185 мм2 | 2600 м. |
| 10 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-150/240мм2 | 2 шт. |
| 11 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-150/240мм2 | 14 шт. |
| 2КЛ-10кВ от РП – до 2ТП400/10/0,4кВ№1 |
| 13 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 1312м/472,32 м3 |
| 14 | Обратная засыпка траншеи | 314,88 м3 |
| 15 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 157,44 м3 |
| 16 | Засыпка песка | 157,44 м3 |
| 17 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 15722 шт. |
| 18 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 76 м. |
| 19 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм (для ГНБ) | 108 м. |
| 20 | Пересечение методом ГНБ L=54м | 4 шт. |
| 21 | Засыпка чернозема | 130 м3 |
| 22 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 10 шт. |
| 23 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 2950 м. |
| 24 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 25 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 14 шт. |
| 26 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 | 8 шт. |
| 2КЛ-10кВ от 2ТП№1 – до 2ТП№2 |
| 27 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 343м/123,48 м3 |
| 28 | Обратная засыпка траншеи | 82,32 м3 |
| 29 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 41,16 м3 |
| 30 | Засыпка песка | 41,16 м3 |
| 31 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 3986 шт. |
| 32 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 40 м. |
| 33 | Засыпка чернозема | 34,3 м3 |
| 34 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 4 шт. |
| 35 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 740 м. |
| 36 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 37 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 2 шт. |
| 2КЛ-10кВ от 2ТП№2 – до 2ТП№3 |
| 38 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 389м/140,04 м3 |
| 39 | Обратная засыпка траншеи | 93,36 м3 |
| 40 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 46,68 м3 |
| 41 | Засыпка песка | 46,68 м3 |
| 42 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 4529 шт. |
| 43 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 44 м. |
| 44 | Засыпка чернозема | 38,9 м3 |
| 45 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 3 шт. |
| 46 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 840 м. |
| 47 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 48 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 2 шт. |
| 2КЛ-10кВ от 2ТП№3 – до 2ТП№4 |
| 49 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 398м/143,28 м3 |
| 50 | Обратная засыпка траншеи | 95,52 м3 |
| 51 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 47,76 м3 |
| 52 | Засыпка песка | 47,76 м3 |
| 53 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 4381 шт. |
| 54 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 86 м. |
| 55 | Засыпка чернозема | 39,8 м3 |
| 56 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 9 шт. |
| 57 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 860 м. |
| 58 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 59 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 2 шт. |
| 2КЛ-10кВ от 2ТП№4 – до 2ТП№5 |
| 60 | Рытье траншеи тип Т-3 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 306м/110,16 м3 |
| 61 | Обратная засыпка траншеи | 73,44 м3 |
| 62 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 36,72 м3 |
| 63 | Засыпка песка | 36,72 м3 |
| 64 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 3579 шт. |
| 65 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 32 м. |
| 66 | Засыпка чернозема | 30,6 м3 |
| 67 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 4 шт. |
| 68 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 660 м. |
| 69 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 70 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 2 шт. |
| КТП и РП |
| 71 | Комплектный распределительный пункт 10кВ (габариты 6650х4800мм). | 1 шт. |
| 72 | Комплектная 2-х трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, 400 кВА (габариты 6650х4800мм). | 5 шт. |
| 73 | Трансформатор ТМГ-400 кВА, 10/0,4 кВ, схема соед. «треугольник-звезда» | 10 шт. |
| 74 | Контур заземления КТП и РП в составе: | 6 ком. |
| 75 | Ст. угловая 50х50х5 | 216м |
| 76 | Ст. полоса 40х5 | 282 м |
| Траверсы ВЛ-0,4кВ в составе: |
| 77 | Кронштейн из ст. уголка 50х50х5 | 30 м. |
| 78 | Крюк КН-22 | 120 шт. |
| 79 | Швеллер №14 | 120 м. |
| Фундамент КТП |
| 80 | Блок ФБС 24-3-6 | 150 шт. |
| 81 | Блок ФБС 12-3-6 | 96 шт. |
| 82 | Блок ФБС 9-3-6 | 96 шт. |
| 83 | Уголок 63х63х5 | 432 м. |
| 84 | Полоса ст. 40х5 | 36 м. |
| 85 | Праймер битумный | 120 кг. |
| 86 | Кирпич | 2220 шт. |
| 87 | Песок | 72 м3. |
| 88 | Щебень | 72 м3. |
| 89 | Труба а/ц ø 100 мм | 144 м. |
| 90 | Арматура ø 12 | 870 кг. |
| 91 | Раствор М100 | 21 м3. |